Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сармановского муниципального района на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года

Сарманово

2010г.

Паспорт Программы

| Наименование программы | «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Исполнительного комитета Сармановского муниципального района на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (дата ее утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Руководителя Исполнительного комитета Сармановского муниципального района «Об утверждении программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сармановского муниципального района на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года» от 28.07.2010 г. № 287 |
| Государственный заказчик | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| Государственный заказчик-координатор | «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» |
| Основные разработчики программы | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района, бюджетные учреждения, организации коммунального комплекса муниципального района. |
| Цели и задачи программы | Программа разрабатывается в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на предприятиях, в организациях и в районе в целом. Программа определяет приоритетные направления реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также пути максимального использования имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов в муниципальном районе и на отдельных предприятиях и организациях. Главными задачами разработки и реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности являются: - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики; - запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики Сармановского муниципального района; - внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и материалов, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения; - обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, транспортировки, хранения и потребления. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2015гг. |
| Перечень подпрограмм | - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных организациях; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам | При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2011-2015 годах объем привлекаемых в энергосбережение средств до 348,87 млн. рублей, в т.ч.: 2011 год – 63,4 млн. руб.; 2012 год – 75,5 млн. руб.; 2013 год – 77,3 млн. руб.; 2014 год – 56,4 млн. руб.; 2015 год – 68,9 млн. руб. Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР осуществляется за счет: - собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов; - средств местного бюджета и бюджета республики в объемах, предусмотренных на энергосбережение; - заемных средств; - средств населения и предприятий ЖКХ. Объемы финансирования Программы на 2011-2015 годы за счет средств бюджета Сармановского муниципального района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - ежегодное снижение потребления ресурсов: 2-3%; - снижение потребления ресурсов в 2015г. по отношению к уровню 2009 года: 10-15%; - проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений к концу 2012 года: 100%; - оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов к концу 2011г.: 100% |

Перечень основных терминов, используемых в программе

1. ТЭР- топливно-энергетические ресурсы;

2. энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

3. энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

4. класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

5. энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

6. Эффективное использование энергетических ресурсов - достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды;

7. КПД - коэффициент полезного действия.

Введение

Энергосбережение в жилищно-коммунальном, бюджетном секторах района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволит добиться существенной экономии как на ТЭР, так и финансов.

Анализ функционирования знергопотребителей района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой, электрической энергии и воды при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении районного хозяйства, в промышленности.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Сармановского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Программа энергосбережения призвана обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР по всем потребителям, полному удовлетворению потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, превратить энергосбережение в решающий фактор нормального функционирования потребителей ТЭР.

Целями программы являются:

-снижение удельных норм потребления ТЭР в ЖКХ, бюджетной сфере;

-снижение платежей потребителей за ТЭР, расходов на проведение ремонтов;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за ТЭР;

-улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов при сжигании топлива.

1. Характеристика топливно-энергетического комплекса Сармановского муниципального района Республики Татарстан

1.1. Теплоснабжение

1.1.1. Система теплоснабжения Сармановского муниципального района

Район обладает своей энергетической системой, в полном объеме обеспечивающей потребности района в теплоэнергии.

Основными производителями тепловой энергии являются коммунальные предприятия района: ОАО «Сармановское МПП ЖКХ», Джалильское ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» и ООО «Тепловые сети». Обшая протяженность сети отопления по району составляет 47,5 км., а горячего водоснабжения – 16,91 км.

1.1.2. Основные показатели

ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» обеспечивает теплоснабжение населения, бюджетных учреждений и прочих предприятий с. Сарманово, а также населения населенного пункта Петровский Завод. Протяженность сети отопления составляет 7,66 км. На балансе у предприятия находится 43 котельные с 80 котлами. Средний КПД котлов составляет 87,5% (Таблицы 1.1; 1.2).

Таблица 1.1

| Теплоснобжение территориально-административного образования Сармановского муниципального района | с. Сарманово и н.п. Петровский Завод |
| --- | --- |
| Поставщики тепла в территориально-административном образовании: | ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» |
| Общий объём поставок за 2009г.: | 18 835 Гкал |
| Общее число котельных и их принадлежность: | 43 ед. - ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» |
| Сумма потребления топлива | 3,310 тыс.т.у.т, из них газа 3,310 тыс.т.у.т. |
| Рынок тепла сети отопления: | 7,66 км. |
| сети горячего водоснабжения: | - |

Таблица 1.2

Источники тепла ОАО "Сармановское МПП ЖКХ"

| № п/п | Объект (котельная, N, принадлежность) | Ус-тановленная мощность (Гкал/ч) | Котлы | Присое-диненная нагрузка (Гкал/ч) | Договорная нагрузка (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кол-во | КПД |  | Отоп-ление | Горячее водоснабжение (далее ГВС) | Венти-ляция | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ул. Ленина 30б, централь-ная | 3 | КВа-1,16 | 3 | 92 | 1,645 | 1,645 | - | - | 1,645 |
| 2 | ул.Куйбы-шева 88б, ЦРБ | 1,6 | КВа-0,93 | 2 | 92 | 0,606 | 0,606 | - | - | 0,606 |
| 3 | ул.Куйбы-шева 74 | 0,054 | Климат | 2 | 92 | 0,052 | 0,052 | - | - | 0,052 |
| 4 | ул.Куйбы-шева 76 | 0,123 | Burham А-210 | 2 | 92 | 0,052 | 0,052 | - | - | 0,052 |
| 5 | ул.Ленина 2а | 0,082 | КЧМ-5 | 1 | 82 | 0,012 | 0,012 | - | - | 0,012 |
| 6 | ул.Ленина 14 | 0,054 | Климат | 2 | 92 | 0,054 | 0,054 | - | - | 0,054 |
| 7 | ул.Ленина 16 | 0,054 | Климат | 2 | 92 | 0,054 | 0,054 | - | - | 0,054 |
| 8 | ул.Ленина 27 | 0,108 | Burham А 208, А 210 | 2 | 92 | 0,044 | 0,044 | - | - | 0,044 |
| 9 | ул.Ленина 33 | 0,047 | Burham А 208 | 1 | 92 | 0,019 | 0,019 | - | - | 0,019 |
| 10 | ул.Проф-союзная 30, МПП ЖКХ | 0,061 | Burham А 210 | 1 | 92 | 0,031 | 0,031 | - | - | 0,031 |
| 11 | ул.Строи-телей 3 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,055 | 0,055 | - | - | 0,055 |
| 12 | ул.Строи-телей 4 | 0,136 | КСГ 80 | 2 | 92 | 0,049 | 0,049 | - | - | 0,049 |
| 13 | ул.Строи-телей 5 | 0,164 | КЧМ 5, КСГ 80 | 2 | 82 | 0,037 | 0,037 | - | - | 0,037 |
| 14 | ул.Строи-телей 7 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,037 | 0,037 | - | - | 0,037 |
| 15 | ул.Строи-телей 9 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,024 | 0,024 | - | - | 0,024 |
| 16 | ул.Строи-телей 11 | 0,123 | Burham А 210 | 2 | 92 | 0,043 | 0,043 | - | - | 0,043 |
| 17 | ул.Исхаки 1 | 0,136 | КСГ 80, Климат | 2 | 92 | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 |
| 18 | ул.Исхаки 3 | 0,136 | Климат | 2 | 92 | 0,076 | 0,076 | - | - | 0,076 |
| 19 | ул.Исхаки 21 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,072 | 0,072 | - | - | 0,072 |
| 20 | ул.Исхаки 24 | 0,123 | Burham А 210 | 2 | 92 | 0,063 | 0,063 | - | - | 0,063 |
| 21 | ул.Совет-ская 4 | 0,054 | КСТГ 31,5 | 2 | 85 | 0,023 | 0,023 | - | - | 0,023 |
| 22 | ул.Совет-ская 13 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,023 | 0,023 | - | - | 0,023 |
| 23 | ул.Совет-ская 15 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,024 | 0,024 | - | - | 0,024 |
| 24 | ул.Совет-ская 17 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,023 | 0,023 | - | - | 0,023 |
| 25 | ул.Совет-ская 21 | 0,136 | КСГ 80 | 2 | 92 | 0,033 | 0,033 | - | - | 0,033 |
| 26 | ул.Совет-ская 23 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,021 | 0,021 | - | - | 0,021 |
| 27 | ул.Совет-ская 33 | 0,164 | Климат | 2 | 92 | 0,066 | 0,066 | - | - | 0,066 |
| 28 | ул.СХТ 8 | 0,068 | КСГ 80 | 1 | 92 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 29 | ул.СХТ 10 | 0,068 | КСГ 80 | 1 | 92 | 0,036 | 0,036 | - | - | 0,036 |
| 30 | ул.СХТ 14 | 0,068 | КСГ 80, Климат | 2 | 92 | 0,037 | 0,037 | - | - | 0,037 |
| 31 | ул.СХТ 27 | 0,136 | КСГ 80 | 2 | 92 | 0,054 | 0,054 | - | - | 0,054 |
| 32 | ул.СХТ 28 | 0,136 | КСГ 80 | 2 | 92 | 0,044 | 0,044 | - | - | 0,044 |
| 33 | ул.СХТ 29 | 0,136 | Климат | 2 | 92 | 0,064 | 0,064 | - | - | 0,064 |
| 34 | ул.СХТ 31 | 0,054 | КСТГ 31,5 | 2 | 85 | 0,033 | 0,033 | - | - | 0,033 |
| 35 | ул. Ленина 1а | 0,082 | КЧМ 5 | 1 | 82 | 0,024 | 0,024 | - | - | 0,024 |
| 36 | ул.Ленина 35 а | 0,02 | КСТГ23 | 1 | 92 | 0,028 | 0,028 | - | - | 0,028 |
| 37 | ул. Ленина 35б | 0,123 | Burham А 210 | 2 | 85 | 0,018 | 0,018 | - | - | 0,018 |
| 38 | ул.Проф-союзная, 18 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,045 | 0,045 | - | - | 0,045 |
| 39 | ул.Строи-телей 1 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 40 | ул.Совет-ская 31 | 0,164 | КЧМ 5 | 2 | 82 | 0,042 | 0,042 | - | - | 0,042 |
| 41 | Петровка 1 | 0,164 | КСГ-100 | 2 | 82 | 0,089 | 0,089 | - | - | 0,089 |
| 42 | Петровка 2 | 0,164 | КСГ-100 | 2 | 82 | 0,051 | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 43 | Петровка 3 | 0,123 | КСГ-50 | 2 | 82 | 0,023 | 0,023 | - | - | 0,023 |

Джалильским ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» осуществляется теплоснабжение и горячее водоснабжение населения, бюджетных учреждений и прочих предприятий поселка городского типа Джалиль. Данное предприятие является самым крупным в районе по общему объему поставок тепловой энергии. Протяженность сети отопления составляет 38,62 км., а сети горячего водоснабжения – 16,91 км. Анализ технического состояния сетей отопления и горячего водоснабжения по Джалильскому ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» показывает, что:

- 16,52 км. сети теплоснабжения имеет 36% физический износ;

- 12,2 км. – 55%;

- 5,68 км. – 73%;

- 4,22 км. – 100%.

По горячему водоснабжению:

- 5,61 км. – износ 10%;

- 2,2 км. – 34%;

- 1,3 км. – 69%;

- 1,2 км. – 83%;

- 1,81 км. – 90%;

- 4,78 км. – 100%.

Предприятие имеет на балансе 2 котельные, 11 котлов. Средний КПД котлов составляет 89% (Таблицы 1.3; 1.4).

Таблица 1.3

| Теплоснобжение территориально-административного образования Сармановского муниципального района | пгт. Джалиль |
| --- | --- |
| Поставщики тепла в территориально-административном образовании: | Джалильское ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» |
| Общий объём поставок за 2009г.: | 95 499 Гкал |
| Общее число котельных и их принадлежность: | 2 ед. – из них: 1 - Джалильское ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис»; 1 – ОАО «Таткоммунпромкомплект» |
| Сумма потребления топлива | 19,402 тыс.т.у.т, из них газа 19,402 тыс.т.у.т. |
| Рынок тепла сети отопления: | 38,62 км. |
| сети горячего водоснабжения: | 16,91 км. |

Таблица 1.4

Источники тепла Джалильского ПТС – филиала ОАО «Водоканалсервис»

| № п/п | Объект (котельная, N, принадлежность) | Установ-ленная мощность (Гкал/ч) | Котлы | Присое-диненная нагрузка (Гкал/ч) | Договорная нагрузка (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кол-во | КПД |  | Отоп-ление | ГВС | Венти-ляция | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Централь-ная котельная | 56 | ТВГ-8 | 7 | 88 | 51,69 | 34,73 | 16,96 | - | 51,69 |
| 2 | Котельная Альметьев-ской ЦРБ | 3,78 | Ellprex 1100 | 4 | 90 | 2,54 | 1,47 | 1,07 | - | 2,54 |

Теплоснабжение промышленных предприятий поселка городского типа Джалиль осуществляет ООО «Тепловые сети». Протяженность сети отопления составляет 1,176 км., из них в 2009 году заменено 0,206 км. На сегодняшний день протяженность сети, нуждающийся в замене составляет 0,272 км., или 23% от общей протяженности сети отопления. На балансе у предприятия числятся 3 котла с установленной мощностью 1,95 Гкал/час. КПД котлов составляет 89% (Таблица 1.5; 1.6).

Таблица 1.5

| Теплоснобжение территориально-административного образования Сармановского муниципального района | пгт. Джалиль |
| --- | --- |
| Поставщики тепла в территориально-административном образовании: | ООО «Тепловые сети» |
| Общий объём поставок за 2009г.: | 3 759 Гкал |
| Общее число котельных и их принадлежность: | 1 ед. – ООО «Тепловые сети» |
| Сумма потребления топлива | 617,72 тыс.т.у.т, из них газа 617,72 тыс.т.у.т. |
| Рынок тепла сети отопления: | 1,176 км. |
| сети горячего водоснабжения: | - |

Таблица 1.6

Источники тепла ООО «Тепловые сети»

| № п/п | Объект (котельная, N, принадлежность) | Установ-ленная мощность (Гкал/ч) | Котлы | Присое-диненная нагрузка (Гкал/ч) | Договорная нагрузка (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кол-во | КПД |  | Отоп-ление | ГВС | Венти-ляция | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная, ООО «Тепловые сети» | 1,95 | Е-1,0-0,9Г-3 | 3 | 89,16 | 0,45 | 0,45 | - | - | 0,45 |

1.1.3. Потребление тепловой энергии

Анализ всего потребления тепловой энергии по району показывает (таблица 1.7), что в структуре использования тепловой энергии 63,9% потребляет население, 21,9% промышленные предприятия и 14,2% бюджетные учреждения района. За последние три года наблюдается снижение объема потребления тепловой энергии, а именно в 2008 году на 4%, в 2009 году на 7%. Особенно такая тенденция сильно выражена в потреблении промышленных предприятий, т.к. рост затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приводит к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности. Организации бюджетной сферы также проводят необходимые мероприятия по снижению затрат на ТЭР. В 2008 наблюдается снижение потребления на 8%, а незначительный рост в 2009 году объясняется низким температурным режимом зимнего периода (-30-40Сº).

Таблица 1.7

Потребление тепла по району

| Наименование | Общее годовое теплопотребление (Гкал) | Суммарные годовые затраты (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Жилищно-комунальный сектор (население) | 73 305 | 74 243 | 75 469 | 53 233,2 | 67 197,7 | 77 151,7 |
| Организации бюджетной сферы | 18 084 | 16 683 | 16 752 | 12 847,5 | 14 767 | 17 076,4 |
| Промышленные предприятия | 40 940 | 36 220 | 25 872 | 32257,4 | 35 887,2 | 27 618,8 |
| Всего | 132 329 | 127 146 | 118 093 | 98 338,1 | 117 851,9 | 121 846,9 |

Если анализировать структуру реализации тепла ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» (таблица 1.8), то можно увидеть, что 66,5% потребляет население, 27,1% - бюджетные учреждения и 6,4% - промышленные предприятия. В 2008 году объем потребления тепла снизился на 3,3%, а рост потребления в 2009 году, как уже было сказано выше, связано со сложившимися погодными условиями. Наблюдается снижение объемов потребления тепла в бюджетных учреждениях района, в частности, в сфере здравоохранения, образования.

Таблица 1.8

Структура реализации тепла ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» в соответсвии с договорами, Гкал

| Наимено-вание | Отопление | ГВС | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Жилищно-коммуналь-ный сектор (население) | 11 062 | 11 410 | 12 529 | _ | _ | _ | 11 062 | 11410 | 12 529 |
| Здравоох-ранение | 1 998,7 | 1 999,2 | 1 699,7 | _ | _ | _ | 1 998,7 | 1 999,2 | 1 699,7 |
| Школы | 1 304,4 | 1 304,4 | 1 090 | _ | _ | _ | 1 304,4 | 1 304,4 | 1 090 |
| Технику-мы и ПУ | 761,4 | 348,4 | 477,85 | _ | _ | _ | 761,4 | 348,4 | 477,85 |
| Прочие бюджет-ные организа-ции | 2 168,5 | 1 934 | 1 835,4 | _ | _ | _ | 2 168,5 | 1 934 | 1 835,4 |
| Промпред-приятия | 1 423 | 1 100 | 1 203 |  |  |  | 1 423 | 1 100 | 1 203 |
| Всего потребле-ния тепла | 18 718 | 18 096 | 18 835 | _ | _ | _ | 18 718 | 18 096 | 18 835 |

В связи с ежегодным повышением цен на газ и электрическую энергию растут тарифы  организаций коммунального комплекса на предоставляемые услуги.  Рост тарифа на тепловую энергию ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» в разрезе 2007-2009гг. приведен в таблице 1.9. В 2007 году рост составил 116,9%, в 2008г. – 123,5% и в 2009г. – 117,2%.

Таблица 1.9

Тарифы ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» на тепловую энергию, (рублей/Гкал)

| Дата изменения тарифа | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| по месяцам | население | организации | население | организации | население | организации |
| январь | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 852,6 | 952,0 |
| февраль | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 852,6 | 952,0 |
| март | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 852,6 | 952,0 |
| апрель | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 895,23 | 952,0 |
| май | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 895,23 | 952,0 |
| июнь | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 895,23 | 952,0 |
| июль | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 957,9 | 952,0 |
| август | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 957,9 | 952,0 |
| сентябрь | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 957,9 | 952,0 |
| октябрь | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 1 102,27 | 952,0 |
| ноябрь | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 1 102,27 | 952,0 |
| декабрь | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 1 102,27 | 952,0 |
| Всего | 657,0 | 657,0 | 812,0 | 812,0 | 952,0 | 952,0 |

В структуре использования тепла, производимого Джалильским ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» (таблица 1.10) 67% потребляет население, 22,3% - промышленные предприятия и 10,7% - организации бюджетной сферы. Наблюдается незначительная тенденция снижения объема потребления тепла как 2008 году, так и в 2009 году (по 1% в каждом). Это в основном бюджетные учреждения: школы, детские сады.

Таблица 1.10

Структура реализации тепла Джалильским ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» в соответсвии с договорами, Гкал

| Наимено-вание | Отопление | ГВС | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Жилищно-коммуналь-ный сектор (население) | 51 263 | 51 295 | 50 741 | 10 979 | 11 538 | 12 199 | 62 242 | 62 833 | 62 940 |
| Здравоох-ранение | 1 680 | 1 140 | 1 414 | 217 | 179 | 254 | 1 897 | 1 319 | 1 668 |
| Школы | 4 173 | 3 568 | 2 559 | 248 | 186 | 54 | 4 421 | 3 754 | 2 613 |
| Детские сады | 2 053 | 2 203 | 2 110 | 472 | 338 | 354 | 2 525 | 2 541 | 2 464 |
| Технику-мы и ПУ | 194 | 219 | 213 | 1 | _ | _ | 195 | 219 | 213 |
| Прочие бюджет-ные организа-ции | 2 345 | 2 758 | 2 591 | 468 | 506 | 525 | 2 813 | 3 264 | 3 116 |
| Промпред-приятия | 20 956 | 19 914 | 20 026 | 531 | 823 | 884 | 21 487 | 20 737 | 20 910 |
| Всего потребле-ния тепла | 82 664 | 81 097 | 79 654 | 12 916 | 13 570 | 14 270 | 95 580 | 94 667 | 93 924 |

По Джалильскому ПТС рост тарифов в 2007 году составил 115%, в 2008г. – 124,8% и в 2009г. – 112,3% (таблица 1.11).

Таблица 1.11

Тарифы Джалильского ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» на тепловую энергию, (рублей/Гкал)

| Дата изменения тарифа | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| по месяцам | население | организации | население | организации | население | организации |
| январь | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1003,5 | 1035,5 |
| февраль | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1003,5 | 1035,5 |
| март | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1003,5 | 1035,5 |
| апрель | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1005,1 | 1035,5 |
| май | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1005,1 | 1035,5 |
| июнь | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1005,1 | 1035,5 |
| июль | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1012,4 | 1035,5 |
| август | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1012,4 | 1035,5 |
| сентябрь | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1012,4 | 1035,5 |
| октябрь | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1106,1 | 1035,5 |
| ноябрь | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1106,1 | 1035,5 |
| декабрь | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1106,1 | 1035,5 |
| Всего | 738,5 | 738,5 | 922,0 | 922,0 | 1035,5 | 1035,5 |

ООО «Тепловые сети» осуществляется реализация тепла только промышленным предприятиям поселка городского типа Джалиль (таблица 1.12). Анализ объема реализации показывает, что произошло снижение объема реализации в 2008 году на 20%; в 2009г. – на 73,8%. Столь резкое снижение объема в 2009 году связана с реорганизацией некоторых предприятий, а также переходом определенных на автономные котельные.

Таблица 1.12

Структура реализации тепла ООО «Тепловые сети» в соответсвии с договорами, Гкал

| Наимено-вание | Отопление | ГВС | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Промпред-приятия | 18 031 | 14 383 | 3 759 | _ | _ | _ | 18 031 | 14 383 | 3 759 |
| Всего потребле-ния тепла | 18 031 | 14 383 | 3 759 | _ | _ | _ | 18 031 | 14 383 | 3 759 |

Рост тарифов в 2008 году составил 123,8%; в 2009г. – 117,5% (таблица 1.13).

Таблица 1.13

Тарифы ООО «Тепловые сети» на тепловую энергию, (рублей/Гкал)

| Дата изменения тарифа | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| по месяцам | население | организации | население | организации | население | организации |
| январь | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| февраль | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| март | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| апрель | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| май | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| июнь | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| июль | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| август | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| сентябрь | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| октябрь | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| ноябрь | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| декабрь | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |
| Всего | _ | 896,0 | _ | 1110,0 | _ | 1305,0 |

1.1.4. Экономические проблемы теплоснабжения Сармановского муниципального района

Большинство проблем в сфере теплоснабжения напрямую связаны с ограниченностью источников финансирования программных мероприятий.

Основные проблемы:

1. износ тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, что приводит к большим потерям тепла и воды;

2. большинство котлов имеют КПД, не превышающий 90%, в результате растут объемы потребления газа и электрической энергии;

3. высокие тарифы на покупку газа и электрической энергии, что напрямую отражается в тарифе на тепло и на ГВС;

4. высокая цена на покупную воду в поселке городского типа Джалиль, также приводит к росту тарифа на тепло и на ГВС;

5. снижение уровня собираемости платежей в связи с ростом тарифов как у предприятий, учреждений, так и у населения.

1.2. Водоснабжение

1.2.1. Система водоснабжения Сармановского муниципального района

На территории района поставку воды осуществляют: ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» и Джалильское ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис». Снабжаются водой население, бюджетные учреждения и промышленные предприятия с. Сарманово и пгт. Джалиль. Общий объем поставок за 2009 год составил 907,3 тыс. м³ (таблица 1.14). В структуре потребления воды 81,8% принадлежит населению, 10,7% -  организациям бюджетной сферы и 7,5% - промышленным предприятиям. С 2009 года наблюдается снижение объема потребления воды в бюджетных учреждениях и промышленных предприятиях района.

Таблица 1.14

Потребление воды по району

| Наименование | Общее годовое водопотребление (тыс. куб. метров) |
| --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Жилищно-коммунальный сектор (население) | 708,0 | 728,4 | 742,3 |
| Организации бюджетной сферы | 148,4 | 127,8 | 97,3 |
| Промышленные предприятия | 65,9 | 111,6 | 67,7 |
| ИТОГО | 922,3 | 967,8 | 907,3 |

1.2.2. Основные показатели

В структуре реализации воды ОАО Сармановское МПП ЖКХ» (таблица 1.15)  79% потребляет население, 16,7% - бюджетные учреждения и 4,3% промышленные предприятия района. Снижение объема потребления воды в 2009 году по отношению к 2007 году составило на 4%, а к 2008 году – на 2,4%. Основная часть экономии приходится на долю бюджетных организаций – это 35%.

Таблица 1.15

Структура реализации воды ОАО «Сармановское МПП ЖКХ»

| Наименование | Общее годовое водопотребление (тыс. куб. метров) | Суммарные годовые затраты тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Жилищно-коммунальный сектор (население) | 191 | 199,9 | 221,55 | 1194 | 1787,2 | 2822,6 |
| Организации бюджетной сферы | 87,5 | 72,4 | 46,9 | 546,8 | 1279,2 | 849,5 |
| Промышленные предприятия | 14,1 | 15,1 | 12,1 | 192,5 | 316,7 | 224,5 |
| ИТОГО | 292,6 | 287,4 | 280,55 | 1933,3 | 3383,1 | 3896,6 |

Снижение объемов потребления воды населением, предприятиями и учреждениями района связано с ежегодным ростом тарифа на воду (таблица 1.16). В 2008 году рост составил 165,3%; в 2009г. – 134%.

Таблица 1.16

Тарифы на холодное водоснабжение ОАО «Сармановское МПП ЖКХ»

| Дата изменения тарифа | Тариф (руб./куб. метров) без НДС |
| --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009 г. |
|  | населе-ние | организации | населе-ние | организации | населе-ние | организации |
|  |  | бюд-жет-ные | про-чие |  | бюд-жет-ные | про-чие |  | бюд-жет-ные | про-чие |
| январь | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| февраль | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| март | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| апрель | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| май | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| июнь | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| июль | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| август | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| сентябрь | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| октябрь | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| ноябрь | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| декабрь | 6,25 | 6,25 | 16,94 | 8,94 | 17,67 | 21,04 | 12,74 | 18,11 | 18,60 |
| Средний тариф | 6,60 | 10,91 | 14,62 |

Структура реализации воды Джалильским ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» выглядит следующим образом (таблица 1.17): 83,1% - население, 8,9% - промышленные предприятия, 8,0% - бюджетные учреждения. В отличие от с. Сарманово, в поселке Джалиль наблюдается снижение объемов потребления по всем категориям потребителей. В 2009 году общий объем потребления воды снизился на 8%. Снижение объема реализации воды промышленных предприятий поселка Джалиль объясняется тем, что в течение последних лет предприятиями ОАО «Татнефть» проводились мероприятия по организации автономного водоснабжения и с 2009 года прекратили договорные отношения с Джалильским ПТС.

Таблица 1.17

Структура реализации воды Джалильским ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис»

| Наименование | Общее годовое водопотребление (тыс. куб. метров) | Суммарные годовые затраты тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Жилищно-коммунальный сектор (население) | 517,1 | 528,5 | 520,8 | 11 737 | 13 645,3 | 15 061,2 |
| Организации бюджетной сферы | 60,9 | 55,4 | 50,4 | 1 890,1 | 3 153,4 | 3 449,4 |
| Промышленные предприятия | 51,8 | 96,5 | 55,6 | 2 836,4 | 5 743,8 | 5 050,4 |
| ИТОГО | 629,8 | 680,4 | 626,7 | 16 463 | 22 543 | 23 561 |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 58,88 км. Анализ технического состояния сетей водоснабжения по Джалильскому ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис» показывает, что из всей протяженности сетей:

- 10,67 км имеет износ 38%;

- 18,86 км – 63%;

- 16,22 км – 81;

- 13.14 км – 100%.

Рост тарифов в 2008 году составил 127,2%; в 2009г. – 117,9%; а в 2009г. по отношению к 2007г. – 150%.

Таблица 1.18

Тарифы на холодное водоснабжение Джалильского ПТС – филиал ОАО «Водоканалсервис»

| Дата изменения тарифа | Тариф (руб./куб. метров) без НДС |
| --- | --- |
|  | 2007г. | 2008г. | 2009 г. |
|  | населе-ние | организации | населе-ние | организации | населе-ние | организации |
|  |  | бюд-жет-ные | про-чие |  | бюд-жет-ные | про-чие |  | бюд-жет-ные | про-чие |
| январь | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| февраль | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| март | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| апрель | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| май | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| июнь | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| июль | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| август | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| сентябрь | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| октябрь | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| ноябрь | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| декабрь | 22,7 | 31,04 | 42,9 | 25,82 | 56,9 | 76,64 | 28,92 | 68,49 | 92,24 |
| Средний тариф | 25,46 | 32,4 | 38,21 |

1.2.3. Экономические проблемы водоснабжения Сармановского муниципального района

Основные проблемы в сфере водоснабжения:

1. высокая доля физического износа сетей водоснабжения;

2. отсутствие в п.г.т. Джалиль собственных источников;

3. высокие цены на покупную воду;

4. рост тарифов в связи с ростом цен на электрическую энергию и на покупную воду;

Все эти проблемы взаимосвязаны друг с другом, поэтому несвоевременно решенная одна проблема порождает следующую.

1.3. Электроснабжение

1.3.1. Основные показатели

Поставщиком электрической энергии на территории Сармановского муниципального района является Альметьевское отделение предприятия «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго», а с 01.02.2009 года в результате реорганизации ОАО «Татэнерго» - Альметьевское отделение – филиал ОАО «Татэнергосбыт».

Общий объем поставок в 2009 году составил 51 970 тыс. кВтч (таблица 1.19). В структуре реализации электрической энергии основная доля принадлежит населению – 38,1%, далее промышленные предприятия – 25,5%; организации бюджетной сферы – 20%; предприятия сельского хозяйства – 13,5% и т.д.

Таблица 1.19

Структура реализации электрической энергии

| Наименование | Общее годовое потребление (тыс.кВтч) | Суммарные годовые затраты (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  | 2007г | 2008г. | 2009г. | 2007г | 2008г. | 2009г. |
| Жилищно-коммунальный сектор (население) | 17 631 | 17 700 | 19 819 | 23 625,5 | 27 748,3 | 39 714,7 |
| Организации бюджетной сферы | 8 662 | 8 791 | 8 812 | 15 117,4 | 18 039,9 | 23 143,9 |
| Промышленные предприятия | 12 406 | 13 571 | 13 245 | 25 280,3 | 31 474,4 | 38 289,1 |
| Стройиндустрия | 133 | 145 | 258 | 238,7 | 407,5 | 657,9 |
| Сельское хозяйство, зверосовхозы | 9 430 | 7 696 | 6 990 | 17 011,3 | 16 317 | 19 113,9 |
| Организации ЖКХ | 143 | 217 | 242 | 195,9 | 321,1 | 486,3 |
| Прочие | 4 149 | 3 474 | 2 604 | 6 509,8 | 10 093,7 | 8 822,4 |
| ИТОГО | 52 554 | 51 594 | 51 970 | 87 978,9 | 104 401,9 | 130 228,2 |

1.4. Газоснабжение

1.4.1. Основные показатели

Поставщиком газа для бюджетных учреждений района является ЗАО «Татгазинвест». Объемы потребления газа бюджетными учреждениями района представлены в таблице 1.20. За последние три года наблюдается снижение объема потребления газа. В 2008, 2009 гг. снижение составило по 9% соответственно.

Таблица 1.20

| Наименование | Общее годовое потребление (тыс. м³) |
| --- | --- |
|  | 2007г | 2008г. | 2009г. |
| Бюджетные учреждения | 2 987,5 | 2710,03 | 2459,5 |

1.5. Организации бюджетной сферы

1.5.1. Краткая характеристика энергопотребляющих бюджетных организаций

Согласно статистическим данным, в районе по состоянию на 1 января 2010 года действуют 182 бюджетных организаций: учреждения здравоохранения, образования, культуры и искусства, физической культуры, спорта и отдыха и т.д.

Потребление топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в 2009 году характеризовалось следующими показателями:

Таблица 1.21

| Виды топлива | Потреблено топлива |
| --- | --- |
| Всего, т.у.т. | 3 727,8 |
| из них: |  |
| электрическая энергия, тыс. кВтч. | 5 707,5 |
| тепловая энергия, тыс. Гкал | 11,7 |
| котельное топливо: |  |
| газ, тыс. м³ | 93,96 |
| моторное топливо: |  |
| бензин, тыс. л. | 111,75 |

Большую часть потребляемых энергоресурсов (48,9%) составляет электрическая энергия, доля тепловой энергии – 44,9%. На долю котельного топлива 2,9%.

За 2009 год потреблено топливно-энергетических ресурсов на общую сумму 34 711 тыс. рублей. В среднем по бюджетным организациям 32,4% средств затрачивается на оплату тепловой энергии, 31,8% - электрической энергии, 22,5% - газ и 13,3% на водоснабжение и водоотведение. Доля тепловой и электрической энергии в общем количестве потребляемых энергоресурсов является преобладающей, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Сармановского муниципального района насчитывается 139 многоквартирных домов. Общая площадь жилищного фонда составляет 380,6 тыс. м², в т.ч. в поселке Джалиль – 330,4 тыс. м², в с. Сарманово – 45,4 тыс. м², в н.п. Петровский Завод – 4,8 тыс. м². Управление многоквартирными домами осуществляется товариществами собственников жилья. Всего в районе 13 ТСЖ, из них: в п. Джалиль – 10; с. Сарманово – 2; н.п. Петровский Завод – 1.

Плата за жилищно-коммунальные услуги ежегодно увеличивается. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставлено населению в 2009 году 31,2 млн. рублей, субсидии 18,79 млн. рублей.

1.7. Приборы учета и регулирования энергетических ресурсов

Выполнение программы «Энергоресурсоэффективность в Сармановском муниципальном районе на 2006-2010гг.» по приборному обеспечению в жилищно-коммунальном хозяйстве района характеризуется следующими показателями:

Таблица 1.20

| № п/п | Наименование | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | тепла | электроэнергии |
| 1 | пгт. Джалиль | 100 | 100 | 81 | 100 |
| 2 | с. Сарманово | 14 | - | - | 100 |
| 3 | н.п. Петровский Завод | 0 | - | - | 100 |
| ИТОГО | 61 | 100 | 81 | 100 |

К концу 2010 года планируется завершить работу по установке приборов учета тепла в поселке Джалиль. В с.Сарманово и н.п. Петровский Завод запланирован уход от центрального отопления путем установки двухконтурных котлов. В 2011 году планируется довести уровень оснащенности приборами учета ХВС до 100% в с.Сарманово и н.п. Петровский Завод.

За последние годы проделана огромная работа по установке приборов учета в бюджетных учреждениях. На сегодняшний день уровень оснащенности приборами учета ХВС, ГВС, тепла, электрической энергии и газа составляет 100%.

2. Основные цели и задачи программы

Программа разрабатывается в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на предприятиях, в организациях и в районе в целом. Программа определяет приоритетные направления реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также пути максимального использования имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов в муниципальном районе и на отдельных предприятиях и организациях.

Главными задачами разработки и реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности являются:

- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики;

- запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики Сармановского муниципального района;

- внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и материалов, систем  управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения;

- обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, транспортировки, хранения и потребления.

3. Социально-экономическая эффективность программы

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Приложение №1):

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории образования;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории образования;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории образования;

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории образования;

изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории образования;

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования территориальной программы.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования;

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории образования;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории образования;

доля расходов бюджета территориального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

динамика расходов бюджета территориального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

доля расходов бюджета территориального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

динамика расходов бюджета территориального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета территориального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных территориальными заказчиками;

доля территориальных заказчиков в общем объеме территориальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для территориальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для территориальных нужд (в стоимостном выражении);

удельные расходы бюджета территориального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования;

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории образования (за исключением многоквартирных домов);

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах

(за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории образования;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории образования;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории образования;

число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов;

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

4. Организационно-экономические механизмы реализации программы

4.1. Финансово-экономические механизмы

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2011-2015 годах объем привлекаемых в энергосбережение средств до 348,87 млн. рублей, в т.ч.:

2011 год – 63,4 млн. руб.;

2012 год – 75,5 млн. руб.;

2013 год – 77,3 млн. руб.;

2014 год – 56,4 млн. руб.;

2015 год – 68,9 млн. руб.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР осуществляется за счет:

- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;

- средств местного бюджета и бюджета республики в объемах, предусмотренных на энергосбережение;

- заемных средств;

- средств предприятий ЖКХ.

Объемы финансирования  Программы  на 2011-2015 годы  за счет  средств бюджета Сармановского муниципального района  носят прогнозный характер и подлежат  ежегодному уточнению в установленном порядке.

4.2. Организационные механизмы

Механизм реализации Программы включает следующие основные составляющие:

- формирование современной системы стандартов и нормативов энергосбережения;

- развитие системы стимулов энергосбережения;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований как основы определения уровня использования энергоресурсов; ведение энергетических паспортов в бюджетных организациях района;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

организация ведения топливно-энергетических балансов;

- совершенствование нормирования и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- обоснование системы показателей эффективности использования энергетических ресурсов, их мониторинга;

- организация работы по реализации ресурсосберегающих инвестиционных проектов и расширению практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- подготовка кадров;

- проведение мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения.

5. Государственное управление и контроль за ходом выполнения программы

Система управления и контроля включает:

- непрерывное отслеживание хода реализации Программы;

- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление обязательной ежегодной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.

6. Основные программные мероприятия

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы обеспечивает комплексный подход к повышению энергоэффективности района в целом. Комплексный характер мероприятий обусловлен комплексным характером проблемы и необходимостью координации межотраслевых действий по ее решению, необходимостью использования властных полномочий.

Мероприятия по энергосбережению, составленные с учетом предложений организаций коммунального комплекса, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета района, представлены в Приложение № 2 и разработаны в следующих направлениях:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных организациях;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных организациях предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- проведение комплекса организационных мероприятий и разработка программ энергосбережения;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- проведение оптимизационных работ;

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; поверка приборов учета;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте;

- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений и сооружений;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- проведение комплекса организационных мероприятий и разработка программ энергосбережения;

- повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

- строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

- повышение энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

- размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- проведение комплекса организационных мероприятий и разработка программ энергосбережения;

- реализация ресурсосберегающих инвестиционных проектов и использование энергосберегающих технологий в новом строительстве, при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов предприятий и организаций;

- реконструкция сетей отопления, ХВС, ГВС и канализации;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- модернизация устаревшего автопарка.

7. Юридические и правовые документы, используемые при разработке и реализации программы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя./ Главгосэнергонадзор, 1995.

- ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. 1987.

- ГОСТ Р 51379-99. Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. 1999.

- ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 1999.

- ГОСТ Р 51541-99. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей.

- ГОСТ Р 51380-99. Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. 1999.