Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Пояснительная записка

Утверждаемая часть

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	7

2.1. Прогноз численности населения	7

2.2. Экономическое развитие	7

2.2.1. Развитие промышленного производства	7

2.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	7

2.2.3. Развитие лесного комплекса	11

2.3. Развитие жилищной инфраструктуры	11

2.4. Развитие системы обслуживания населения	11

2.5. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	16

2.6. Предложения по изменению границ населенных пунктов Лякинского сельского поселения	21

2.7. Мероприятия по охране окружающей среды	23

2.7.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	23

2.7.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	25

2.7.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	26

2.7.4. Мероприятия по инженерному благоустройству	27

2.7.5.  Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории	27

2.7.6. Мероприятия по защите от радиации и электромагнитного излучения	29

2.7.7. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	29

2.7.8. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	30

2.7.9. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	31

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	33

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	35

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана являются ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и исполнительный комитет Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года. Так же предусматривается развитие на перспективу, за пределами расчетного генерального плана.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Лякинского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты  территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

Генеральный план Лякинского сельского поселения разработан с учетом материалов «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ФЗ-190), Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131), Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015гг., Программы социально-экономического развития Сармановского района Республики Татарстан на 2005-2010 гг., отраслевых программ Российской Федерации, Республики Татарстан и Сармановского муниципального района.

При разработке генерального плана Лякинского сельского поселения Сармановского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан,  проекта Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района Республики Татарстан, выполненные ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сармановского муниципального района и Лякинского сельского поселения.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Лякинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Лякинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 2.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Сармановского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения района предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Лякинского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Лякинского сельского поселения на первую очередь составит  -  418 человека, на расчетный срок – 313 человека.

Таблица 2.1.1

Прогноз  численности  населения Лякинского  сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Лякинское сельское поселение, в том числе: | 418 | 313 |
| с.Ляки | 361 | 276 |
| д.Дружба | 40 | 25 |
| п.Фермы Саукле | 17 | 12 |
| д.Языково | 0 | 0 |

## 2.2. Экономическое развитие

### 2.2.1. Развитие промышленного производства

Информации по развитие промышленного производства на территории Лякинского сельского поселения не имеется.

### 2.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Лякинского сельского поселения. На территории поселения предлагается строительство птицефермы мощностью 50 000 голов на первую очередь. Площадь занимаемой территории под птицеферму составит 685,8 га (12% от площади всего поселения).

Мероприятиями Генерального плана Лякинского сельского поселения также предлагается:

- перенос и перефункционирование территории склада минеральных удобрений, расположенного в с.Ляки с последующей организацией  озеленения специального назначения (0,11 га);

- перенос и перефункционирование территории машинно-тракторного парка, расположенного в с.Ляки с последующей организацией озеленения специального назначения (4,23 га);

- организация перспективной площадки АПК на территории недействующей фермы КРС в д.Дружба (3,52 га);

- организация перспективной площадки АПК в д.Дружба (9,09 га);

- организация перспективной площадки АПК в с.Ляки (11,8 га);

- организация перспективной площадки АПК в п.Фермы Саукле (14,9га);

- организация перспективной площадки АПК в д.Языково (4,47 га).

Таблица 2.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Лякинском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная/Новая | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ региональНОГО значения |
| 1 | Лякинское СП | Птицеферма | новое строительство | голов | - | 50 000 | + |  | СТП Сармановского МР, Генеральный план Лякинского СП |
| 2 | с.Ляки | Склад минеральных удобрений | Перебазирование на новую территорию | га | - | 0,11 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
|  |  |  | Перефункционирование территории | га | 0,11 | - |  |  |  |
| 3 | д.Дружба | Машинно-тракторный парк | Перебазирование на новую территорию | га | - | 4,28 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
|  |  |  | Перефункционирование территории | га | 4,28 | - |  |  |  |
| 4 | д.Дружба | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 9,09 | + | + | Генеральный план Лякинского СП |
| 5 | д.Дружба | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 3,52 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
| 6 | с.Ляки | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 11,8 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
| 7 | п.Фермы Саукле | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 14,9 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |
| 8 | д.Языково | Перспективная площадка АПК | организационное | га | - | 4,47 | + | - | Генеральный план Лякинского СП |

### 2.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Лякинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 2.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района и генеральным планом развитие жилищного фонда за счет новых жилищных площадок не предусматривается. Развитие жилого фонда предусматривается за счет реконструкции существующего жилого фонда.

## 2.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Лякинского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Лякинском сельском поселении определены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.4.1.

Учреждения образования

Генеральным планом и Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района предлагается увеличение мощности Лякинского детского сада  на 10 мест первую очередь.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Существующие амбулаторно-поликлинические учреждения полностью удовлетворяют расчетным нормативам.

Культурно - досуговые учреждения

Расчетная потребность клубов для жителей Лякинского сельского поселения составляет 100 зрительных мест. Существующие культурно-досуговые учреждения полностью удовлетворяют расчетным нормативам.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Лякинского сельского поселения в спортивных залах на первую очередь реализации генерального плана составит 146 кв.м, на расчетный срок - 110 кв.м. Существующие спортивные объекты полностью удовлетворяют потребностям поселения.

Плоскостные спортивные сооружения

Необходимая площадь плоскостных спортивных сооружений на первую очередь составит 815 кв.м, на расчетный срок – 610 кв.м. Существующие учреждения полностью удовлетворяют расчетным нормативам.

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сармановского муниципального района не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия торговли и бытового обслуживания

Размещение предприятий бытового обслуживания во всех поселениях Сармановского муниципального района экономически нецелесообразно. Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района предлагается строительство предприятий бытового обслуживания в населенных пунктах с численностью населения около 1000 жителей. В Лякинском сельском поселении строительство предприятий бытового обслуживания не предполагается.

На первую очередь реализации генерального плана потребуется 125 кв.м суммарной торговой площади предприятий торговли, на расчетный срок 94 кв.м. Схемой территориального планирования Сармановского муниципального района и Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство магазинов в с.Ляки  - 67 кв.м торговой площади, в д.Дружба – организация подвоза товаров первой необходимости.

Предприятия связи

Существующие учреждения полностью удовлетворяют потребностям населения.

Кладбища

Действующие кладбища Лякинского сельского поселения полностью удовлетворяют прогнозируемым нормативным потребностям населения в кладбищах традиционного захоронения. Однако, кладбище в д.Дружба располагается в водоохраной зоне ручья Кулмак, в связи с чем планируется закрытие части кладбища (запрет захоронений).

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Лякинском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 2.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Лякинского  сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) |  | 1 очередь (2012г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 20 | 63% детей в возрасте 1-6 лет | 30 | 18 | 20 | 10 | 0 |
| Общеобразовательные школы | место | 320 | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 44 | 56 | 320 | 0 | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 60 | 82% школьников | 36 | 46 | 0 | 36 | 10 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 чел. | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 30 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 8 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| Аптеки | объект | 1 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 180 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 146 | 110 | 180 | 0 | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 7 162 | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 815 | 610 | 7 162 | 0 | 0 |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | отсутствуют | 75 кв.м. на 1000 чел. | 31 | 23 | 0 | 31 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | место | 220 | 100 мест | 100 | 100 | 220 | 0 | 0 |
| Библиотеки | экземпляров | 10 684 | 8 экз. на 1 жителя | 3344 | 2504 | 10 684 | 0 | 0 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 58 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 125 | 94 | 58 | 67 | 0 |
| Предприятия общепита | место | отсутствуют | 40 мест на 1000 чел. | 17 | 13 | 0 | 17 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб.мест на 1000 чел. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 | по расчетам | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отделения и филиалы Сбербанка России | объект | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Полиция | чел. | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кладбище | га | 0,43 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,100 | 0,075 | 0,43 | 0 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | отсутствуют | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 2.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Лякинском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |
| Учреждения образования |
| 1 | с.Ляки | МДОУ «Лякинский детский сад» | увеличение мощности детского сада за счет свободных помещений школы | мест | 20 | 10 | + | - | СТП Сармановского муниципального района, Генеральный план Лякинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Ляки | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 67 | + | - | СТП Сармановского муниципального района, Генеральный план Лякинского СП |
| 2 | п.Фермы Саукале | Организация подвоза товаров первой необходимости | организационное |  | - | - | + | - | СТП Сармановского муниципального района, Генеральный план Лякинского СП |

## 2.5. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Проектное предложение

Перспективный транспортно-коммуникационный каркас сохраняет и развивает существующую структуру. Предполагается реконструкция автомобильных дорог «Набережные Челны – Сарманово», «Альметьевск – Муслюмово» и участка дороги «Джалиль – Сарманово» для увеличения пропускной способности. Также предусматривается окончание строительства автомобильной дороги «Альметьевск – Муслюмово» - Сарманово. Для выведения транзитного движения закладывается строительство обхода села Сарманово.

Развитие автомобильного транспорта предполагает устранение транспортной дискриминации населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих асфальтобетонных подъездных путей.

Перспективная транспортная инфраструктура района будет формироваться из инфраструктур автомобильного и трубопроводного видов транспорта. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры подразделяются на три уровня: федеральный, региональный и местный. Соответственно, мероприятия по каждому виду транспорта бывают федерального, регионального и местного значений.

# Развитие автомобильного транспорта

Перспективная сеть автомобильных дорог в соответствии с планировочной структурой будет формироваться из региональных, межрайонных, районных и местных дорог.

В целях улучшения автодорожной сети предлагаются мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту существующих и строительству новых автодорог. Запланированные мероприятия повысят потребительские качества автодорожной сети, увеличат транспортную доступность и будут способствовать развитию транспортных коридоров.

В рамках обеспечения всех населенных пунктов асфальтобетонными подъездными автодорогами предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия на автодорогах регионального или межмуниципального значения, обеспечивающих подъезд к населенным пунктам Иганя-Баш, Нарат-Асты, Мустафино, Дружба и другим.

# Развитие автомобильных дорог местного значения

Главной задачей развития сети автомобильных дорог местного значения является обеспечение устойчивых межпоселенческих связей, подъезных автодорог к населенным пунктам и планируемым жилым площадкам; обеспечение транспортной инфраструктурой объектов промышленного и агропромышленного комплексов, садовых обществ, объектов рекреации и туризма; строительство подъездных дорог к объектам санитарной очистки территории.

Республиканской целевой программой «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в республике Татарстан на 2011-2012 годы» предусмотрено развитие и распространение семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ. Программой предусматривается обеспечение транспортной инфраструктурой данных объектов.

Необходимо предусмотреть подъездные пути к объектам отдыха и рекреации: туристическим базам отдыха, базам водного и рыболовного туризма, зонам отдыха и др. В частности это предлагаемые Схемой территориального планирования туристические базы с ДОЛ у д.Саях и у с.Азалаково, а также рыболовная туристическая база у д.Языково. Мероприятия по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения представлены  в таблице.

# Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения

При строительстве автомобильных дорог необходимо проводить мероприятия по обустройству дорог (технические средства организации дорожного движения, озеленение и малые архитектурные формы), осуществлять проектирование защитных дорожных сооружений.

Состав и размещение элементов обустройства дорог и защитных дорожных сооружений приведены в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

Конкретные мероприятия будут определяться на стадии проектирования автомобильной дороги.

# Мероприятия по повышению безопасности

# дорожного движения

Основные меры по повышению безопасности дорожного движения на дорогах Сармановского муниципального района:

- строительство обходов населенных пунктов, находящихся на основных дорогах;

- выполнение своевременного полного комплекса по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- строительство путепроводов на основных дорогах района;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования Сармановского муниципального района являются мероприятиями регионального значения.

# Мероприятия по развитию дорожного сервиса

Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.

Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств, для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.

Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению и  эксплуатации на дорогах района по назначению делятся на две группы:

1) объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться предпроектной документацией на строительство дорог;

2) объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания (КДС).

# Мероприятия по улучшение пассажирского обслуживания населения

Ведущая роль в транспортном обслуживании населения Сармановского муниципального района будет принадлежать автомобильному транспорту, железнодорожный и водный виды транспорта будут обеспечивать незначительную часть пассажирских сообщений.

В соответствии с этими принципами и перспективной дорожной сетью предлагается:

1)  Сарманово – Мустафино (с заездом к Чукмарлы);

# Развитие воздушного  транспорта

Мероприятия по развитию воздушного транспорта Схемой территориального планирования на территории Лякинского СП Сармановского мунициапального района не планируются.

# Развитие трубопроводного транспорта

Основными задачами подпрограммы развития трубопроводного транспорта в составе республиканской целевой программы «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 2006-2010 гг.» являются приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов, мероприятия по диагностике трубопроводов, консервация и демонтаж выведенных из эксплуатации участков трубопроводов.

Мероприятия по строительству и реконструкции магистрального трубопроводного транспорта не планируются.

Таблица.

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры в 2011-2035 гг.

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Мероприятия регионального значения |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1. | Лякинское СП | «Заинск – Сарманово» - Дружба - Ляки | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | капитальный ремонт | км | 2 |  | + |  |  |
| 2. | Лякинское СП | «Заинск – Сарманово» - Дружба - Ляки | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовой дороге) | новое строительство | км | 2,5 |  | + |  |  |
| Мероприятия местного (районного) значения |
| Автомобильные дороги местного значения |
| 3. | Лякинское СП | Подъезд к рыболовной туристической базе у д.Языково | новое строительство | новое строительство | км |  | 0,36 | + |  |  |
| 4. | Лякинское СП, Петровско-Заводское СП | Петровский Завод – Фермы Сауекле | новое строительство | новое строительство | км |  | 0,45 | + |  |  |

Примечание: *строительство подъездов будет осуществляться лишь при использовании предложенной площадки

## 2.6. Предложения по изменению границ населенных пунктов Лякинского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Лякинского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных  пунктов Лякинского сельского поселения не предусматривается.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

## 2.7. Мероприятия по охране окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Лякинского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

организацию зон с особыми условиями использования территории;

охрану воздушного бассейна;

охрану и рациональное использование водных ресурсов;

охрану земельного фонда;

развитие системы обращения с отходами;

инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

защиту от физических факторов воздействия;

формирование природно-экологического каркаса территории;

охрану животного мира;

обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Лякинского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории – соседние сельские поселения Сармановского сельского поселения.

### 2.7.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Лякинского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 17).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Существующий размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО (у с. Ляки | 1000 | Ликвидация свалки с последующей рекультивацией территории |  |
| Склад минеральных удобрений и ядохимикатов ООО Агрофирма "Нуркеево" | 500 | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения |  |
| МТП ООО Агрофирма "Нуркеево" | 500 | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения |  |
| а/д «ООО Агрофирма "Нуркеево"» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автодороги, проходящей через жилую застройку с. Ляки |  |
| а/д «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод» | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автодороги, проходящей через жилую застройку с. Шигаево |  |
| Кладбище с. Ляки | 50 | Перефункционирование жилья по мере физического износа |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Биотермические ямы | 100 | В связи с воздействием санитарно-защитных зон биотермических ям на территорию населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов предлагается 3 варианта решения: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилых территорий, с/х объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов расположенные в санитарно-защитной зоне биотермической ямы.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод.

Мероприятия по переносу скотомогильника осуществляются по согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Лякинского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### 2.7.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагаются следующие архитектурно-планировочные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

перефункционирование территории фермы КРС ООО «АФ Нуркеево» в связи с его воздействием на жилую застройку (таблица 17);

максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Генеральным планом Лякинского сельского поселения предлагается строительство птицефермы, которая будет являться потенциальным источником загрязнения атмосферы. В целях минимизации предполагаемого воздействия данного сельскохозяйственного объекта на окружающую среду и условия проживания населения необходимо размещение объекта с учетом преобладающих направлений ветра и организации санитарно-защитной зоны.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

Организационно-административные мероприятия включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

организацию санитарно-защитной зоны, не превышающей 50 м, для резервных сельскохозяйственных площадок;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодороги ««"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод»»), а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Лякинского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### 2.7.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральном планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

организацию поверхностного стока;

в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

инвентаризация всех водопользователей Лякинского сельского поселения;

закрытие части кладбища д. Дружба, расположенной в водоохранной зоне руч. Кулмак;

организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### 2.7.4. Мероприятия по инженерному благоустройству

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Лякинского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- проведение инвентаризации карьеров общераспространенных полезных ископаемых, с целью оценки запасов и качества сырья;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### 2.7.5.  Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории

В целях снижения загрязненности территории Лякинского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками (Генеральным планом Лякинского сельского поселения предлагается осуществлять вывоз твердых бытовых в полигон ТБО с. Сарманово);

ликвидацию свалки ТБО с последующей рекультивацией территории;

организацию селективного сбора отходов;

организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог.

Генеральным планом Лякинского сельского поселения предлагается строительство птицефермы, которая будет являться источником образования животноводческих отходов. При проектировании фермы необходимо предусмотреть места временного складирования навоза, которые будут обеспечивать безопасное хранение навоза. После временного хранения навоза на специально предусмотренных площадках Генеральным планом предлагается осуществлять вывоз животноводческих отходов на навозохранилище закрытого типа, проектируемое в Азалаковском сельском поселении.

Также необходимо дополнительное оснащение проектируемой фермы биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы;

организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильников;

предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

### 2.7.6. Мероприятия по защите от радиации и электромагнитного излучения

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового и электромагнитного воздействия. В целях защиты населения от данных факторов Генеральным планом Лякинского сельского поселения предлагается проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод», проходящей через жилую застройку с. Ляки.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Генеральным планом сельского поселения предлагается перефункционирование жилых территорий по мере физического износа, расположенных в санитарно-защитных зонах кладбища с. Ляки.

### 2.7.7. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

На территории Лякинского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Создание лесо-луговых поясов планируется вдоль границ с. Ляки, д. Дружба.

Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя.

Генеральным планом предлагается создание озеленения специального назначения санитарном разрыве автодорог «Петровский Завод - Фермы Сауекле», «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод», «Заинск-Сарманово», «Подъезд к птицеферме», на территории рекультивируемых сельскохозяйственных объектов.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению.

### 2.7.8. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

### 2.7.9. Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Лякинском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (с. Ляки) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Биотермическая яма (д. Мустафино) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объект находится на территории Петровско-Заводского сельского поселения |
| Биотермическая яма (д. Усаево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объект находится на территории Верхне-Чершилинского сельского поселения |
| Сибиреязвенный скотомогильник (д. Усаево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объект находится на территории верхнее-Чершилинского сельского поселения |
| Птицеферма | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Склад минеральных удобрений и ядохимикатов ОАО АФ «Нуркеево» | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Нефтескважины ОАО «Татнефтеотдача» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3. |  |
| МТП ОАО АФ «Нуркеево» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Карьер глины ОАО "Нефтестройсервис | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3. |  |
| Промысловые трубопроводы ОАО «Татнефтеотдача» | 75 | СП 34-116-97 |  |
| Территории, перспективные для развития сельского хозяйства | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Хозяйственные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| а/д IV категории «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории «Сарманово – Заинск», «"Наб.Челны-Сарманово"-Верхние Чершилы-Петровский Завод" - Языково» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории «Заинск-Сарманово» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| а/д IV категории «Петровский Завод - Фермы Сауекле» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. | увеличение категории дороги |
| а/д IV категории «Подъезд к птицеферме» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. | Новое строительство |
| Охранные зоны |
| Охранная зона промысловых трубопроводов | 25 | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |  |
| Водоохранная зона р. Иганя | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранные зоны других поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговая полоса р. Иганя и прудов | 20 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы других водных объектов | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |

# 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 3.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Лякинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Лякинского сельского поселения | га | 5811,7 | 5811,7 | 5811,7 |
| 2. | Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | га | 210,51 | 210,51 | 210,51 |
|  | с.Ляки | га | 148,06 | 148,06 | 148,06 |
|  | д.Дружба | га | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | п.Ферма Саукале | га | 21,09 | 21,09 | 21,09 |
|  | д.Языково | га | 26,87 | 26,87 | 26,87 |
| 3. | Население |
| 3.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 451 | 418 | 313 |
|  | с.Ляки | чел. | 387 | 361 | 276 |
|  | д.Дружба | чел. | 49 | 40 | 25 |
|  | п.Ферма Саукале | чел. | 15 | 17 | 12 |
|  | д.Языково | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 12,682 | 12,682 | 12,682 |
|  | с.Ляки | тыс.кв.м | 10,715 | 10,715 | 10,715 |
|  | д.Дружба | тыс.кв.м | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
|  | п.Ферма Саукале | тыс.кв.м | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
|  | д.Языково | тыс.кв.м | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 28,1 | 30,3 | 40,5 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские сады, в т.ч. | мест | 20 | 30 | 30 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 20 | 30 |
|  | - новое строительство |  | - | 10 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 320 | 320 | 320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 320 | 320 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещ./ смену | 30 | 30 | 30 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 30 | 30 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | мест | 220 | 220 | 220 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 220 | 220 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. площади пола | 180 | 180 | 180 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 180 | 180 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 7162 | 7162 | 7162 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 7162 | 7162 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 58 | 125 | 125 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 58 | 125 |
|  | - новое строительство |  | - | 67 | - |
| 3.8 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество действующих кладбищ, в т.ч.: | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | с.Ляки | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | д.Дружба | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | п.Ферма Саукале | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | д.Языково | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сармановский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 22.07.2010 №91).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

Федеральные программы

1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

3. Программа социально-экономического развития Сармановского муниципального района до 2015 года.

4. Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

5. Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

6. Программа «Сельские клубы».

7. Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

8. Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».